Техническое задание

арт.50423

Наименование объекта закупки

Локтевой дозатор.

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях обеспечения бесконтактной, дозированной обработки  рук жидким мылом и  антисептическими средствами.

Описание объекта закупки

Локтевой дозатор представляет собой изделие, состоящие из корпуса, нажимного механизма и  бутыли ПЭТ с дозатором 0,5 л.

Технические характеристики

| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств локтевой дозатор должен быть изготовлен из листов марки Ст08пс и окрашен порошково-полимерным способом, толщиной не менее 250Мк. |
| --- | --- |
| Требование к конструкции локтевого дозатора | Конструктивно изделие выполнено из металлического каркаса и нажимного механизма. В комплект входит ёмкость с дозатором объёмом не менее 500 мл, выполненная из ПЭТ. С целью обеспечения антивандальных свойств металлическая часть должна быть выполнена из конструкционной стали, толщиной не менее 2 мм. С целью обеспечения надёжного крепления устройства на вертикальную поверхность, на задней стенки изделия должно быть предусмотрено не менее 3 ёх точек крепления. |
| Требования к геометрическим размерам | Локтевой дозатор должен быть изготовлен промышленным способом и иметь следующие размеры ВхШхГ: 180 x 100 x 253 мм, длина ручки не более 250 мм. Допустимые отклонения по размерам: высота стойки: не более 5 мм, ширина : не более 3 мм, глубина: не более 3 мм . |
| Требования к поверхности | С целью обеспечения антикоррозионных условий, изделие должно иметь порошково -полимерное покрытие толщиной не менее 250 Мк. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия | Крепление локтевого дозатора осуществляется посредством не менее 3 х крепежных отверстий, расположенных на корпусе. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | не установлены |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Локтевой дозатор – 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---