Техническое задание

Арт. 10893

Наименование товара

Пандус стационарный с бортиками безопасности и регулировкой высоты 1000х2460мм.

Цель закупки

Для оборудования объектов в целях доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Пандус представляет собой изделие каркас которого выполнен из профильных труб, что делает конструкцию пандуса высокопрочной и увеличивает его грузоподъёмность, настил выполнен из алюминиевого рифлёного листа, обеспечивающего противоскользящие условия и свободный съезд/заезд инвалидной или детской коляски, оборудован достаточно высокими бортами безопасности, препятствующими соскальзыванию колёс коляски с пандуса. Грузоподъемность изделия до 250 кг. |
| --- | --- |
| Требования к марке материалов | Для обеспечения высокой прочности каркас и телескопические ножки изделия должны быть изготовлены из стальных профильных труб марка стали не ниже Ст3. Для обеспечения противоскользящих условий и снижения веса, с целью удобств монтажа, настил пандуса должен быть выполнен из алюминиевого рифлёного листа толщиной не менее 2 мм. Борта и площадки съезда/заезда, с целью обеспечения высокой прочности, должны быть изготовлены из конструкционной стали не ниже Ст3. |
| Требование к конструкции пандуса | Для обеспечения высокой прочности, несущие элементы каркаса должны быть изготовлены из профильных труб сечением не менее чем 40х40, а связующие сечением не менее чем 20х40 сваренных между собой при помощи электродуговой сварки. С целью обеспечения противоскользящих условий настил пандуса должен быть выполнен из рифлёного алюминиевого листа толщиной не менее 2мм. Ввиду особенностей передвижения людей в инвалидных колясках, с целью предотвращения травмирования пандус должен быть оборудован бортами безопасности высотой не менее 65мм изготовленных из стали Ст3 с последующей порошковой покраской, толщиной не менее 3мм. Для беспрепятственного пользования пандусом, он должен быть оснащён площадками съезда/заезда выполненных из конструкционной стали толщиной не менее 3мм. С целью обеспечения возможности регулировки ножек пандуса, для соблюдения удобного угла наклона для заезда/съезда они должны быть оборудованы телескопическим механизмом. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения беспрепятственного использования пандуса его габаритные размеры должны быть: ширина не менее 1000мм, длина не менее 2460мм. Допустимые отклонения по размерам: пандуса не более 10 мм. Прямолинейность элементов не более 1 мм. |
| Требования к полировке поверхности и сварных швов | Для обеспечения презентабельного внешнего вида сварные швы должны быть зачищены и заполированы. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для предупреждения с целью обеспечения безопасного передвижения бортики и площадки съезда/заезда должны быть покрашены в жёлтый цвет, так как это последний цвет спектра, который различают слабовидящие люди. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Пандус стационарный – 1 шт

Паспорт изделия -1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---