Техническое задание

Арт. 10277

Наименование объекта закупки

Усилитель сигнала УМ Z-08

Цель закупки

Усилитель сигнала предназначен для дублирования исходящего от кнопки вызова помощи радиосигнала и передачи его на блок информатор, что обеспечивает увеличение площади действия системы вызова помощи.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой электронное устройство, в цельном защитном пластиковом корпусе, оборудованное двумя дипольными (внешними) антеннами, предназначенное для усиления радиосигнала исходящего от кнопок вызова помощи, с целью увеличения дистанции управления системой. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу усилителя | С целью упрощённой работы персонала с устройством, настройка усилителя должна выполняться без использования внешних устройств (программаторов). С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать автоматическое дублирование радиосигналов исходящих от устройств вызова помощи и их передачу на блок приёмника сигналов, в соответствии с предварительными настройками. В виду возможной необходимости усиления радиосигнала исходящего от нескольких кнопок вызова, устройство должно обеспечивать регистрацию не менее чем ста кнопок различной адресации. С целью упрощённой работы персонала, устройство должно обеспечивать визуальную индикацию зоны программирования, индикацию приёма и передачи сигнала, по средствам автоматической активации светодиодов, интегрированных в корпус изделия. С целью обеспечения возможности коммутации устройства с системами вызова помощи ПС 1099 и ПС 1999, ретранслятор должен обеспечивать возможность приёма и передачи радиосигнала на частоте 433 МГц, на расстоянии не менее 30м. |
| Технические характеристики | • Частота(МГц) 433.8625 ~ 433.9875 • Стабильность частоты ±5 ppm • Скорость передачи данных 1800 бит/с • Широта канала 12.5 МГц • Модуляция FSK (±3МГц) • Выходная мощность 10Вт (Макс) • Чувствительность -118 дБм (при 12дБ) • Питание DC 12V/1A ( адаптер) • Габаритные размеры (В х Ш х Г) 125x180x32мм • Работа без подзарядки Внешний источник питания • Антенна Складная дипольная (внешняя) |
| Требования к габаритным размерам изделия | В виду ограниченного места при установке, габаритные размеры усилителя должны быть не более 125 мм по высоте, не более 180 мм по ширине, не более 32 мм по глубине. |
| Требования к управлению | Дублирование и передача радиосигнала должна осуществляться в автоматическом режиме. Для обеспечения упрощенной работы персонала с устройством, перепрограммирование устройства должно обеспечиваться без использования внешних устройств (программаторов). |
| Требования к монтажу приёмника сигнала вызова. | В виду необходимости крепления устройства на вертикальную поверхность, корпус изделия должен иметь не менее 2 точек крепления |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |
| Комплектация | Усилитель сигнала - 1шт. Адаптер – 1 шт. Паспорт изделия - 1шт. |
| Сроки | Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ |
| Гарантия качества | Гарантийные обязательства не менее 2 х лет |