Техническое задание

Арт. 10663-1-PLS

Наименование объекта закупки

Табличка тактильно-звуковая комплексная, с наклонной тактильной зоной, монохром, 180x280x52 мм

Цель закупки

Информационное обеспечение слабовидящих и тотально слепых людей.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Изделие представляет собой универсальный тактильно-звуковой указатель. Получение информации может осуществляться тремя способами: визуальным, тактильным и звуковым. Тактильно-звуковой указатель выполнен в цельнолитом корпусе из полистирола, закрепленном на основании из ПВХ, обладает высокой прочностью и эстетичным внешним видом. Табличка на основе ПВХ также обеспечивает возможность для нанесения тактильной информации плоскопечатным способом. Для обеспечения комфортного восприятия тактильной информации, лицевая часть корпуса выполнена с наклонной поверхностью. Тактильная информация на указателе может быть выполнена с применением системы Брайля, а также продублирована тактильным плоскопечатным способом. Также указатель оснащен интегрированной системой записи и воспроизведения тифлокоментария, который активизируется при помощи кнопки, расположенной на внешней части корпуса. В виду установки тактильного указателя в местах общественного пользования кнопка должна быть выполнена в антивандальном исполнении. Тактильно звуковой указатель может применяться на дверях медработников, госслужащих, педагогов и в других общественных учреждениях. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу системы | Функционально тактильно-звуковой указатель должен обеспечивать воспроизведение заранее записанного тифлокоментария при нажатии на встроенную кнопку. С целью упрощённой работы персонала с устройством, система должна обеспечивать возможность перезаписи сообщения по средствам микрофона, скрытого внутри корпуса при нажатии кнопки включения записи, также скрытой внутри корпуса. В целях недопущения бесконтрольного разряда элементов питания изделие должно иметь внутренний голосовой контроль разряда элементов питания. При достижении питания ниже допустимого предела, изделие должно выдавать голосовое сообщение «требуется замена элементов питания». Для обеспечения высокой сохранности работоспособности изделие должно быть оборудовано отсеком для одновременной работы не менее чем 4 элементов питания типа АА. Изделие должно поддерживать воспроизведение и запись звуковых сообщений продолжительностью не менее 90 сек. |
| Требования к материалам | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик: - Корпус тактильно-звукового устройства должен быть выполнен из полистирола, толщиной не менее 2 мм; цвет – желтый. - Тактильная табличка в соответствии с заказом может быть выполнена: на основе ABS пластика, толщиной не менее 1,5мм, с двухслойным полимерным покрытием (цвет: серебро/золото); на основе полистирола, толщиной не менее 2мм (цвет: желтый/черный). Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, тактильное изображение должно быть защищено прозрачным полиуретановым покрытием с толщиной пленки не менее 250 мкм. - Табличка для крепления устройства, а также нанесения тактильной информации должна быть выполнена на основе ПВХ, толщиной не менее 3мм, покрытого пленкой (фоном) толщиной не менее 100 мкм, цвет -желтый. |
| Требование к общему исполнению | Конструктивно тактильно звуковой указатель состоит из корпуса с тактильным полем и ПВХ таблички. Для обеспечения комфортного восприятия тактильной информации, корпус устройства должен быть выполнен с наклонной поверхностью, для крепления тактильной таблички. Габаритные размеры корпуса должны быть не более (ВxШxГ): 85x251x48 мм. Корпус не должен иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. Для обеспечения выполнения заявленных функций внутренняя часть корпуса должна быть оборудована прибором с функцией звукозаписи, речевым информатором и отсеком для элементов питания формата АА, в количестве 4х штук. Для обеспечения воспроизведения тифлокоментария, внешняя часть корпуса должна быть оборудована динамиком и антивандальной кнопкой, выполненной из никелированной латуни, диаметром не менее 12мм. Для обеспечения восприятия слабовидящими людьми кнопка должна иметь контурную подсветку. Тактильная табличка на наклонной поверхности должна быть не менее не менее 51мм по высоте, не менее 223мм по ширине, для обеспечения оптимальной площади для размещения тактильной информации. Тактильная табличка на основе ПВХ должна быть выполнена не менее 180мм по высоте и не менее 280мм по ширине, для обеспечения возможности размещения тактильной информации плоскопечатным способом и крепления тактильно-звукового устройства. |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного места при установки габаритные размеры тактильно - звукового указателя не должны превышать 180мм по высоте, 280мм по ширине, глубина не более 52мм. Для обеспечения оптимальной площади для размещения тактильной информации размер информационного поля должен быть не менее 51мм по высоте, не менее 223мм по ширине. |
| Требования к техническим характеристикам | Питание: 4 гальванических элемента типа АА напряжением 1,5 В; Номинальная мощность: 0,5 Вт Максимальная (пиковая) мощность: 1 Вт Импеданс динамической головки: 8 Ом; Диапазон воспроизводимых частот: 120Гц - 15000Гц; Активация воспроизведения: механическая кнопка Активация записи: механическая кнопка Метод записи звуковой информации: микрофон Максимальная длительность записи: 90 сек.; Хранение звуковой информации: внутренняя память; Температурный диапазон эксплуатации: от -20°С до +45°С Диапазон температур для транспортировки: от -50°C до +55°С |
| Требования к качеству тактильной поверхности | В связи с тем, что тактильные указатели, выполненные послойно-полимерным способом, являются наиболее легко воспринимаемыми незрячими людьми с различными уровнями натренированности чтения по системе Брайля, тактильная поверхность представляет собой рельеф, состоящий из набора полимерных слоев, где каждый последующий слой полимеризуется на поверхности предыдущего при помощи УФ излучения. В связи с тем, что тактильный указатель ориентирован на группы незрячих, не владеющих техникой чтения по системе Брайля, информация должна быть дублированная тактильным плоскопечатным способом Количество полимеризованных слоев определяют высоту тактильного изображения не менее 0.8мм по ГОСТ Р 51671-2020. |
| Требования к информационному обеспечению | Тактильно звуковой указатель должен содержать информацию для восприятия следующих категорий МГН: -зона восприятия слабовидящих и тотально слепых, не владеющих техникой чтения по системе Брайля; - зона восприятия тотально слепых, владеющих техникой чтения по системе Брайля. |
| Требования к цветовому решению | Для обеспечения контрастного эффекта, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, корпус тактильно-звукового указателя и ПВХ табличка, должны быть желтого цвета (RAL 1018). Цвет Брайлевских символов и плоскопечатного текста – черный. |
| Требования к безопасности | С целью обеспечения безопасности рук и комфортного восприятия тактильной информации изделие не должно иметь острых углов, видимых и ощутимых стыков на поверхности. |
| Требования к креплению | Монтаж тактильно звукового указателя осуществляется путем приклеивания на двухстороннюю клейкую ленту. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Табличка тактильно-звуковая комплексная, с наклонной тактильной зоной, монохром, 180x280x52 мм - 1шт.

Паспорт изделия - 1шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---