Техническое задание

Арт. 50410-2-Y

Наименование объекта закупки

Направляющая полоса из твёрдого пластика «Холодный пластик», ВхШ 5х30, жёлтая

Цель закупки

Для оборудования путей передвижения МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Полоса направляющая «Холодный пластик» представляет собой тактильный наземный указатель в виде одноэлементной полосы, предназначенный для обозначения безопасного направления движения для людей с нарушением функции зрения. Твёрдый пластик обеспечивает высокую износостойкость, не восприимчивость к перепадам температур и устойчивость к механическим воздействиям. Наземный указатель рекомендован к применению на объектах с большой проходимостью людей и может устанавливаться как внутри, так и снаружи помещений. Направляющая полоса монтируется в параллельно прорезанную штраборезом на поверхности полосу при помощи специального клея FIXVERT-S. |
| --- | --- |
| Требования к материалам | С целью обеспечения продолжительных эксплуатационных свойств направляющая полоса должна быть выполнена из композитного полимера с твёрдостью по Шору не менее 80 единиц по шкале А. |
| Требования к конструкции изделия | Конструктивно направляющая полоса представляет собой прямоугольную полосу. Для обеспечения травмобезопасности тактильная полоса должна иметь скошенные края под углом 450 от поверхности основания. Для обеспечения удобства и прочности крепления на внутренней стороне тактильной полосы должен быть расположен закладной элемент, не имеющий видимых швов и соединений с основанием изделия. Конструктивно закладной элемент представляют собой полосу, расположенную перпендикулярно к основанию тактильной полосы. Закладной элемент расположен по середине основания и выполнен из цельного материала, что и сам тактильный указатель. Для обеспечения надежности крепления высота закладного элемента должна быть не менее 11 мм, ширина не менее 3 мм. Для обеспечения более высокой адгезии изделия к поверхности тыльная сторона направляющей полосы должна иметь «рифленую» форму за счет расположенных на ней не менее 8 пазов, диаметром не менее 1,5мм. Высота подъёма над поверхностью основания должна быть не более 5мм. |
| Требования к геометрическим размерам | В соответствии с ГОСТ Р 52875 ширина тактильного указателя должна быть не более 30мм, высота подъема не более 5мм. Высота тактильного указателя должна быть не менее 16мм. |
| Требования к информационному обеспечению незрячих групп населения | Для обеспечения контраста с имеющимся покрытием, а также для обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, направляющая полоса имеет желтый цвет поверхности (RAL 1012). |
| Требования к товарам/услугам/работам. | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю. | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Направляющая полоса из твёрдого пластика «Холодный пластик», ВхШ 5х30, жёлтая-

- в соответствии с заказанным количеством

Паспорт изделия - 1 шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

--