Техническое задание

Арт. 41040

Наименование объекта закупки

Радио-звуковой маяк «Пеленг», активация по датчику движения, радиомодуль.

Цель закупки

Для оборудования объектов и территорий, с целью информационного обеспечения и ориентирования на местности людей МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Радио-звуковой маяк представляет собой устройство, выполненное в антивандальном исполнении из стали с порошково-полимерной покраской. Предназначенное для воспроизведения акустической информации о доступности зданий, наличии и местоположении доступных путей движения для МГН, подготовленной с учётом её восприятия слабовидящими людьми. С целью увеличения функциональных свойств, устройство обеспечивает воспроизведение как заранее записанной информации, так и получаемой от пеленгуемых радиосигналов. Для автоматической активации звуковой информации устройство оборудовано ИК датчиком, активирующем устройство при приближении человека на расстоянии 6 м. Динамик речевого информатора оборудован системой защиты от брызг, что обеспечивает его сохранность и работоспособность в период выпадения осадков. Устройство имеет класс защиты не менее IP54. |
| --- | --- |
| Требования к функционалу устройства | Устройство должно обеспечивать автоматическую активацию звуковых сообщений, при приближении человека (радиус срабатывания на открытой местности не менее 6 метров). Устройство должно обеспечивать непрерывное воспроизведение пеленгуемых сигналов в активном режиме. С целью информационного обеспечения МГН, устройство должно обеспечивать возможность записи и последующего воспроизведения необходимой информации, подготовленной с учётом особенностей восприятия акустической информации людьми с нарушениями функций зрения. С целью увеличения объёма вещаемой информации, устройство должно обеспечивать возможность считывания данных с SD карт, объёмом памяти до 16 ГБ. С целью увеличения функциональных свойств, устройство должно обеспечивать возможность воспроизведения пеленгуемых радиосигналов в УКВ-радиодиапазоне с частотами от 87,5МГц до 108,0 МГц. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, регулировка громкости и настройка радиочастоты должны осуществляться по средствам нажатия на не фиксируемые механические кнопки, расположенные на внешней панели управления, включение и отключение питания должно осуществляться по средствам тумблера, также расположенного с внешней стороны корпуса. |
| Требования к конструктивному исполнению | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств, корпус изделия должен быть выполнен из конструкционной стали маркой не ниже Ст08пс, толщиной не менее 1,5 мм. С целью обеспечения соответствия визуального облика устройства корпоративному стилю заказчика, изделие должно иметь порошково-полимерную окраску корпуса (черный шагрень), толщина красящего слоя должна быть не менее 250 мкм, с целью обеспечения антикоррозионных условий. С целью обеспечения упрощённой работы персонала с устройством, боковая часть корпуса должна быть оборудована: кнопками регулировки громкости в количестве не менее 2 шт, кнопками регулировки радиочастоты в количестве не менее 2 шт, тумблером вкл./выкл. питания, тумблером вкл./выкл. датчика движения. В виду установки устройства в местах общественного пользования, кнопки регулировки громкости и настройки радиочастоты должны быть выполнены в антивандальном исполнении из никелированной латуни. Маяк должен быть оборудован динамиком с системой защиты от брызг, для обеспечения защиты от попадания влаги и во избежание короткого замыкания. С целью обеспечения устойчивости изделия к различным погодным условиям класс защиты должен быть не ниже IP54. С целью увеличения дальности приёма радиосигналов, изделие должно быть оборудовано не менее чем 8-миколенной телескопической антенной в количестве не менее чем одной штуки. С целью обеспечения заявленного звукового давления, диаметр диффузора должен быть не мене 180 мм. Устройство должно иметь возможность питания от сети 220 V. |
| Требования к акустической системе | Для обеспечения качественного воспроизведения звуковой информации на SD карту должна быть записана студийная запись в формате МР3. Активация звуковых сообщений происходит посредством активации инфракрасного датчика. Мощность динамика не менее 10 Вт, количество динамиков должно быть не менее 1 шт. Звуковое давление должно быть не менее 10 дБ. Резонансная частота не более 120 Гц. Диапазон воспроизводимых частот должен быть не уже чем от 80 Гц до 16 кГц. |
| Требования к радиомодулю | Частотный диапазон не менее 87.5 – 108 МГц Чувствительность приемника не менее 2 мкВ КНИ не более 0.1 % Шаг настройки частоты не более 50 кГц Напряжение линейного выхода не более 0.7 в Напряжение питания 10 – 20 В - наличие Ток потребления не более: Макс. 40 мА |
| Требования к геометрическим размерам | В виду ограниченного пространства при установке, изделие должно иметь следующие габаритные размеры: - высота не более 235 мм, ширина не более 340 мм, глубина не более 80 мм (без учета выступающих элементов); - высота не более 258 мм, ширина не более 371 мм, глубина не более 97 мм (с учетом выступающих элементов). |
| Требования к потребляемой мощности | Потребляемая мощность должна быть не более 150 Вт. |
| Требования к информационному обеспечению | Для обеспечения правильного восприятия звуковой информации, она должна быть подготовлена с учётом особенностей ее восприятия слабовидящими и тотально слепыми людьми. |
| Требования к безопасности | Проводящий кабель должен быть защищён изоляционным материалом – ПВХ пластиком. Штепсельная вилка должна иметь заземляющие контакты. Уровень электрозащиты должен быть не ниже второй степени. |
| Требования к монтажу | Монтаж изделия должен осуществляться по средствам скрытых креплений в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Радио звуковой маяк – 1 шт.

SD карта - 1 шт.

Паспорт изделия – 1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не более 2-х лет

Особые условия

---