Техническое задание

Арт.82041

Наименование объекта закупки

Стойка крепление для антивандальной кнопки вызова, цвет серый

Цель закупки

С целью размещения антивандальной кнопки вызова в доступной зоне активации для всех категорий МГН.

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Стойка представляет собой изделие, выполненное из конструкционной стали, предназначенное для крепления кнопки вызова помощи в доступной зоне активации для всех категорий МГН. |
| --- | --- |
| Требования к марке стали | Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик и антивандальных свойств все элементы изделия должны быть изготовлены из конструкционной стали марки не ниже Ст3 и окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. Для обеспечения контраста с поверхностью кнопки, с целью обеспечения оптимальных условий восприятия цвета слабовидящим человеком, устройство должно иметь серый цвет поверхности. |
| Требование к конструкции стойки | С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик, стойка должна быть изготовлена из трубы диаметром не менее 50 мм, с толщиной стенки не менее 1,5 мм, основание должно быть выполнено из конструкционной стали, толщиной не менее 5 мм. С целью обеспечения надёжного крепления стойки к поверхности размер опорного пятака должен быть не менее чем 150х150 мм и иметь отверстия диаметром не менее 11 мм в количестве не менее 4 штук. С целью обеспечения надежного крепления кнопки вызова, стойка должна быть оборудована кронштейнами, выполненными из стали марки не ниже Ст3, толщиной не менее 3мм, в количестве не менее 2штук. Для обеспечения антикоррозийных свойств кронштейны должны быть окрашены порошково-полимерным способом, с толщиной красящего слоя не менее 250Мк. Для обеспечения тактильной безопасности, стойка должна быть изготовлена промышленным способом из цельной трубы, не допускается изготовление изделия из обрезков труб. |
| Требования к геометрическим размерам | С целью обеспечения доступных условий при эксплуатации изделия, людьми в креслах колясках высота изделия не должна быть не менее 920 мм и не более 925 мм. С целью обеспечения устойчивого положения стойки на поверхности, ширина с учётом крепёжного элемента не менее 150 мм, глубина не менее 150 мм. Допустимые отклонения по размерам: общая высота стойки: не более 10 мм, диаметр трубы: не более 1 мм, прямолинейность элементов: не более 1 мм. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж изделия к поверхностям | Крепление изделия осуществляется по средствам анкерных болтов, в количестве не менее 4 штук. |
| Требования к элементам, обеспечивающим крепеж антивандальной кнопки вызова к стойке | Крепление к стойке осуществляется посредствам кронштейнов, выполненных из конструкционной стали марки не ниже Ст3, с последующей порошково-полимерной покраской, толщиной красящего слоя не менее 250Мк для обеспечения антикоррозионных условий. |
| Требования к товарам/услугам/работам | Изделия должны быть новыми и выполнены с учетом действующих ГОСТ и СП |
| Требования к исполнителю | Не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Стойка для крепления антивандальной кнопки - 1шт

Паспорт изделия - 1шт

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---