Техническое задание

Арт. 7992

Наименование объекта закупки

Кнопка антивандальная со степенью защиты ip65 из никелированной стали с зеленой подсветкой диаметр 19мм

Цель закупки

Для коммутации электроцепей переменного тока. Эти кнопки используются в электроприборах и пространствах, где есть большой риск их повреждения

(на всевозможных производственных линиях, в лифтовых кабинах, в пределах входной двери и т.д.).

Технические характеристики

| Описание объекта закупки | Кнопка антивандальная плоская предназначена для коммутации электроцепей переменного тока напряжением до 250В методом включения-выключения питающего провода. Превосходством применения предоставленного изделия считается надежность, и простота в установке. |
| --- | --- |
| Требования к общему исполнению | Кнопка антивандальная, представляет собой изделие состоящее из 2-ух частей – лицевой части (головки) со встроенным светодиодом и контактной, и имеет пружинный возвратный механизм корпуса. Изделие имеет брызго - и пыле/влагозащищенную конструкцию стандарта IP65 - пыль не может попасть в устройство, полная защита от контакта, защита от водяных струй с любого направления. С целью обеспечения высоких эксплуатационных характеристик корпус изделия должен быть изготовлен промышленным способом, выполнен в антивандальном исполнении из нержавеющей стали маркой не ниже AISI 304. Встроенная в кнопку светодиодная (LED) подсветка позволяет сделать выбор для любого помещения или электроприбора. Цвет индикации зеленый. Форма подсветки кольцевая. |
| Требования к техническим характеристикам | Модель (для электроматериалов): QN19-C1 Клемма: припой (2,8x0,5) Макс. Номинальная мощность переключателя: 5А/250В переменного тока Контактное сопротивление: ≤ 50mΩ Сопротивление изоляции: ≥ 1000mΩ Диэлектрическая прочность: 2000VAC Механический срок службы: 1000000 циклов Электрический срок службы:> 50000 циклов Образ переключения: ON- (OFF) Фиксация положений: отсутствует Индикатор коммутационных положений: отсутствует Рабочая температура эксплуатации: от -20С° до +55С° |
| Требования к габаритным размерам | В виду ограниченного пространства при установке габаритные размеры изделия должны быть ВхШхГ: 40 x 19 x 19 мм |
| Требования к монтажу | Кнопка прочно фиксируются в отверстии при помощи резьбового соединения, монтаж проводников осуществляется под пайку. Диаметр монтажного отверстия 19 мм, диаметр юбки 22 мм. |
| Требования к исполнителю | не установлены |
| Требования к результатам | Товар в полном объеме должен быть доставлен по адресу. |

Комплектация

Антивандальная кнопка – количество в соответствии с заказом

Паспорт изделия -1 шт.

Сроки

Поставка до ХХ.ХХ.20ХХ

Гарантия качества

Гарантийные обязательства не менее 2 х лет

Особые условия

---